## Slide 1
矿用汽车安全驾驶技巧与分享
新员工入职必修课：从公路思维到矿区实战的保命指南
报告人：代洪兵
Notes: 大家好，今天这堂课不是讲怎么开车，而是讲怎么活下来。 矿用汽车不是普通货车——它一车能装上百吨，一个操作失误，就是两条人命。去年肃北和本溪两起事故，都是新司机用公路思维开矿卡酿成的悲剧。从今天起，请把‘我有驾照’这句话彻底删掉，我们重新学怎么在矿区活下来。

## Slide 2
01
矿区驾驶认知重塑
02
十条安全红线
03
事故处置与复盘
04
日常维保与判断
05
课程总结与升华
目录
Notes: 这门课分为四个部分： 首先，重塑认知——看清矿区和公路的本质不同； 然后，划清十条安全红线——哪些事绝对不能做； 接着，学会事故后的正确处置与复盘； 最后，掌握日常维保判断能力，让隐患止于未发。整套逻辑，就是从‘不敢错’到‘不会错’再到‘不必错’。

## Slide 3
矿区驾驶认知重塑
打破公路驾驶惯性，建立矿区作业专属安全认知体系，是每位新员工的第一课。
Notes: 现在我们来看第一部分：矿区驾驶认知重塑。 这不是技术升级，而是思维切换——必须把公路驾驶的惯性彻底清零，建立专属于矿区的生存逻辑。

## Slide 4
司机倒车时未调整方向，反而加大油门，导致车辆越过挡墙翻滚。司机未系安全带，被甩出驾驶室坠亡。
肃北煤矿侧翻事故
01
司机停车未熄火、未拉手刹即下车，发现溜车后徒手阻挡，被数十吨矿卡挤压致死。
本溪矿业溜车事故
02
矿区不是公路，同样的操作在公路上可能没事，在矿上就是生死线。必须彻底摒弃公路驾驶旧有习惯。
核心警示
03
肃北与本溪事故案例深度剖析
两条人命的教训
Notes: 先看两条人命的教训。 肃北事故里，司机倒车发现方向不对，没停车反而猛踩油门，结果冲下挡墙；本溪事故中，司机下车前没熄火、没拉手刹，溜车后徒手去挡……几十吨的矿卡，人力根本挡不住。 核心就一句话：在矿区，同样的动作，公路上可能没事，这里就是生死线。

## Slide 5
三大本质区别与三大认知陷阱
三大本质区别
路况复杂无铺装，坡道多、弯道急；车辆体量与盲区巨大，车身长、重心高；事故后果不可逆，一次失误即致命。
01
新员工三大认知陷阱
“我有驾照就能开”：矿卡操作逻辑完全不同；“慢慢开就没事”：事故多源于判断错误；“老师傅都这么干”：经验不等于安全。
02
矿区与公路区别
Notes: 为什么？因为矿区有三大本质区别：路是土的、坡是陡的、弯是急的；车是巨无霸、盲区大得看不见轮胎；后果是不可逆的——一次失误，没有重来。 而新员工常掉进三个坑：以为有驾照就能开、觉得慢点就没事、盲目相信老经验。这些想法，恰恰最危险。

## Slide 6
蒙西煤矿“5·21”较大运输事故
01
事故经过
司机李某驾驶矿卡在排土场卸渣后，未确认车厢完全复位便起步行驶，车辆在转弯时因重心过高发生侧翻。
02
事故原因
直接原因是司机违反操作规程，未确保车厢复位；间接原因是点检不到位，未能发现并纠正习惯性违章。
03
血的教训
一次看似微小的疏忽，因未及时发现并纠正，最终酿成车毁人亡的惨剧。安全无小事，细节定生死。
本矿事故警示
Notes: 再看我们蒙西自己的事故——‘5·21’侧翻。 司机卸完渣，没确认车厢完全落位就起步转弯，结果重心过高直接翻车。 表面是操作违规，背后是点检流于形式。习惯性违章没人提醒、没人纠正，小疏忽就滚成了大灾难。安全，真正在乎的是细节。

## Slide 7
十条安全红线
掌握矿用汽车安全驾驶的禁止性规范与核心底线，这些红线是用生命换来的教训。
Notes: 接下来，我们划出十条安全红线。 这不是规定清单，而是用生命换来的底线——每一条背后，都有真实血泪案例。守住它们，就是守住自己活着下班的权利。

## Slide 8
严禁空挡滑行、严重超载、弯道超车、无视仪表报警
重载下坡必须挂低速挡，利用发动机牵阻制动。空挡滑行全靠刹车，会导致刹车片过热“热衰退”后失灵。
严禁空挡滑行
1
超载是刹车距离变长、制动失灵、轮胎爆裂的首要原因，同时会引发车辆结构损坏。
严禁严重超载
2
矿卡车身长重心高，弯道视线差，急转弯或超车极易导致车辆失控侧翻。
严禁弯道超车
3
机油压力、制动气压、水温过高等红色报警出现，必须立即停车熄火检查，强行作业将报废核心总成。
严禁无视仪表报警
4
行驶中的四条保命线
Notes: 先说行驶中的四条保命线。 空挡滑行？刹车会热衰竭失灵；严重超载？刹车变长、轮胎爆裂、车架变形；弯道超车？车身长重心高，一个侧滑就是翻车；无视仪表报警？红灯亮了还硬跑，等于亲手报废发动机或制动系统。这些不是‘可能出事’，是‘必然出事’。

## Slide 9
严禁坡道停车、运转时检修、车厢未复位行驶
严禁坡道停车或检修
重载车在坡道驻车，一旦制动失效发生溜车，人力无法阻挡，后果不堪设想。
01
严禁设备运转时检修
高压液压油能穿透皮肤，旋转部件会造成严重机械伤害，严禁将身体或工具伸入危险区域。
02
严禁车厢未复位行驶
卸料后必须确认车厢完全落位并锁定。举升车厢行驶重心过高，转弯或颠簸时极易侧翻。
03
停车检修三条生死线
Notes: 再看停车检修的三条生死线。 坡道停车？一旦溜车，人力挡不住；设备运转时伸手检修？高压油能射穿皮肤，旋转部件瞬间致残；车厢没复位就开？重心悬空，过个坑就可能侧翻。记住：矿卡没有‘差不多’，只有‘全到位’或‘别动’。

## Slide 10
严禁疲劳或酒后驾驶
01
严禁不系安全带
02
严禁关闭安全监控
03
严禁疲劳驾驶、不系安全带、关闭监控系统
人员状态三条底线
Notes: 最后是人员状态的三条底线。 疲劳、酒后？反应慢0.5秒，就可能错过救命操作；不系安全带？侧翻时你就是第一个被甩出去的人；关监控？等于蒙眼开百吨重车——倒车影像、雷达、载重监测，不是摆设，是你的第二双眼睛。

## Slide 11
事故处置与复盘
掌握事故后的正确处置链条，避免因盲目施救或瞒报导致损失扩大，甚至面临刑事追责。
Notes: 第三部分：事故处置与复盘。 出了事，慌乱和隐瞒比事故本身更致命。真正关键的，不是‘怎么开好’，而是‘出事了怎么收住’。

## Slide 12
确保安全、立即上报、保护现场
1
第一步：确保自身安全
迅速撤离至安全地带，远离可能发生火灾、二次坍塌或溜车的危险区域。
2
第二步：立即上报求援
第一时间向调度室报告准确位置与伤情，拨打120急救电话，严禁私自送医。
3
第三步：保护事故现场
专业救援队伍到达前维持现场原状，坚决执行不瞒报、不破坏、不私自处置原则。
正确处置三步链
Notes: 处置只有三步：确保安全、立即上报、保护现场。 第一步，立刻撤离到安全区——远离火源、坍塌点、溜车路径；第二步，马上报调度、打120，严禁私送伤员；第三步，原地守护现场，等专业队伍到场——不挪车、不清理、不补救。这三步，是保命、保证据、保责任厘清的生命链。

## Slide 13
复盘真实案例中的致命错误，警钟长鸣
01
错误一：徒手挡车
本溪案例中，司机发现溜车后徒手阻挡，这是极其致命的错误判断，人力无法抗衡数十吨矿卡。
02
错误二：加大油门硬来
肃北案例中，车身倾斜后应停车调整，司机却加油门强行操作，加速了侧翻坠亡。
03
错误三：瞒报破坏现场
新疆红沙泉案例中，不报120、私送伤员、伪造死因、拆解驾驶室，最终导致责任人被追究刑事责任。
04
错误四：带病运行
银漫矿业案例中，使用报废车辆、非法改装、严重超员，最终导致制动系统崩溃，22人死亡。
四大致命错误复盘
Notes: 再看四大致命错误：徒手挡车、加油硬扛、瞒报毁证、带病运行。 本溪司机挡车、肃北司机加油，都是用常识对抗物理规律；新疆案例瞒报拆解，责任人被判刑；银漫矿业非法改装+超员，22条命没了。所有悲剧，都始于一个‘我以为没事’。

## Slide 14
日常维保与判断
从“只管开”到“会看会判会养”，将隐患消灭在萌芽状态，是保命、保收入、保职业的核心。
Notes: 第四部分：日常维保与判断。 高手司机和普通司机的区别，不在开得多快，而在看得多细、判得多准、养得多勤。这是保命、保收入、保职业的底层能力。

## Slide 15
出车前、行车中、收车后全流程闭环检查
出车前“绕车实勘”
重点排查轮胎裂纹与气压、液压管线渗漏、传动轴及转向拉杆螺栓松动，严禁仅看外观不摸不试。
01
行车中“听音观表”
密切监听发动机与底盘异响，监控水温、油压等仪表数据波动，感知车身异常震动。
02
收车后“清渣查损”
彻底清理散热器及底盘积存的泥石渣土，复查制动鼓温度与磨损件状态，并如实记录交接。
03
三阶段标准点检法
Notes: 三阶段点检法：出车前绕车实勘——摸轮胎、查油管、拧螺栓；行车中听音观表——异响、水温、油压，异常震动就是预警信号；收车后清渣查损——散热器清泥、制动鼓测温、磨损件记录。点检不是走过场，是给车做体检。

## Slide 16
准确区分“必须停”与“可跑完本班”
01
必须立即停机的红线故障
涉及制动、转向、结构开裂、火灾风险的故障，如制动气压持续下降、机油压力亮红灯、轮胎严重开裂等。
可谨慎完成当班的一般磨损
02
非安全类小故障，如非关键部位轻微渗漏、空调制冷减弱等，不影响即时安全，可记录后待收车处理。
红线故障判断标准
Notes: 故障判断有两个标准：红线故障必须停，一般磨损可跑完本班。 制动气压掉、机油灯亮、轮胎开裂——立刻熄火；空调不凉、小渗漏——记下来，收车再修。分清轻重缓急，既不冒险，也不误工。

## Slide 17
找得全、注得到、不损坏
01
找得全：按图索骥
对照润滑图表，确保覆盖转向节主销、悬挂球头、车厢铰接轴等所有关键点，不凭记忆。
02
注得到：清洁对准
注油前清洁油嘴，枪嘴垂直顶紧，匀速慢压，以新油从缝隙溢出为完成标准，不只看枪数。
03
不损坏：防过压防污染
严禁暴力加压，防止打爆油封；打完及时擦拭，防止黄油粘灰形成研磨膏，加速磨损。
打黄油标准操作
Notes: 打黄油不是‘挤几枪’就行。 找得全：按图索骥，一个润滑点都不能漏；注得到：清洁油嘴、垂直顶紧、慢压到新油溢出；不损坏：防过压打爆油封，防污染粘灰变成研磨膏。润滑不到位，磨损就加速，隐患就埋下。

## Slide 18
课程总结与升华
安全驾驶不仅是遵守制度，更是对自己生命的承诺，对家庭的责任，对职业生涯的守护。
Notes: 课程最后，我们升华一下。 安全驾驶不是应付检查，而是对自己生命的郑重承诺，对家人幸福的坚实托付，更是职业尊严的起点。

## Slide 19
从保命到保收入再到保职业
短期：守住生命底线
严格遵守操作规程，是确保每天平安下班回家的唯一保障。每一条红线都是用生命换来的教训。
中期：保障班组收入
规范驾驶减少抛锚，就是保障全班组的计件绩效与当班整体收入。车停一天，全班组收入都受影响。
长期：成就职业口碑
懂保养、不出事的司机设备完好率高，是班组里最靠谱的人，更能成为矿区不可或缺的技术骨干。
三级价值递进
Notes: 它有三级价值：短期保命——每天平安回家；中期保收入——规范驾驶少抛锚，全班组绩效才有保障；长期保职业——设备完好率高、不出事、懂保养，你就是班组最靠得住的技术骨干。安全，是职业成长的第一块基石。

## Slide 20
安全重于泰山，规范成就专业
将安全规范内化为本能，是对自己和家庭最大的负责。我们不仅是在为公司工作，更是在为自己的生命和未来工作。
01
核心承诺
愿大家在蒙西煤矿这个大家庭里，高高兴兴上班来，平平安安回家去，与家人共享每一个幸福的明天。
02
美好祝愿
结束语与祝福
Notes: 安全重于泰山，规范成就专业。 请把每一条规程，练成肌肉记忆；把每一次点检，当成必修功课。我们不是在为公司开车，是在为自己、为家人、为未来开车。 愿大家在蒙西煤矿这个大家庭里，高高兴兴上班来，平平安安回家去。

## Slide 21
谢谢观看
Notes: 谢谢大家。 祝每位新同事，手稳、心静、平安。